## Slide 1: Fingridin taseselvityksen ohjeet hybridivoimalaitoksille

## Slide 2: Energiavarastojen tasekäsittely
1 MW tai suurempi energiavarasto
  Purku = Tuotanto
  Lataus = Kulutus
  Purkautumiselle vaaditaan tuotantosuunnitelma.
Alle 1 MW energiavarasto
  Purku = Tuotanto
  Lataus = Kulutus
Energiavarasto muun tuotannon yhteydessä:
  Energiavarasto voidaan katsoa osaksi muuta tuotantoyksikköä, jos varasto sijaitsee muun tuotantoyksikön yhteydessä, on integroitu samaan verkkoon ja sitä käytetään tuotantoyksikön tuotannon siirtämiseen edelleen verkkoon.
  Jos energiavarasto on yhdistetty tuotantoyksikköön, voidaan energiavaraston purku netottaa tuotantoyksikön tuotannon kanssa ja raportoida tämän tuotantoyksikön tuotantona taseselvitykseen. Energiavaraston lataus tulee raportoida kulutuksena taseselvitykseen erikseen eikä sitä voi netottaa tuotantoyksikön tuotannon kanssa.
    1.11.2026 alkaen varaston purkua ei saa enää netottaa kuten omakäyttösähköä muun tuotannon kanssa, vaan energiavaraston lataus raportoidaan erikseen taseselvitykseen.
  Energiavaraston omakäyttölaitteet katsotaan tuotantoyksikön omakäyttölaitteiksi ja omakäyttölaitteissa kulunut sähkö voidaan netottaa tuotantoyksikön tuotannon kanssa.
DSO:n vastuulla on luoda tuotantoyksiköt taseselvitykseen

## Slide 3: MGA eli Metering Grid Area eli mittausalue
Energiavarastosta tarvitsee tehdä oma mittausalue vain kun se liittyy suoraan kantaverkkoon
Muutoin se voidaan käsitellä tuotantoyksikkönä sen mittausalueen sisällä johon varasto liittyy, tarvittaessa voidaan tälle perustaa uusi mittausalue
Jokaisella mittausalueella on yksi DSO ja DSO:na voi toimia tasevastaava, verkkoluvallinen verkonhaltija tai toimija, jolla on erillinen sopimus Fingridin kanssa

## Slide 4: Tuotantosuunnitelma
Tasevastaava toimittaa tuotantosuunnitelmat Fingridille
Fingrid luo säätöobjektin (RO) tuotantosuunnitelman toimittamista varten, tasevastaavan tulee ilmoittaa tuotantoyksikön nimi, PU-koodi (kansallinen, GSRN tai EIC), siirtoalue ja voimassaolo taseselvitys@fingrid.fi
Tuotantosuunnitelma toimitetaan kaikista tuotantoyksiköistä, jotka ovat teholtaan yli 1 MW tai suurempia
10 MW ja suuremmista tuotantoyksiköistä tulee toimittaa erillinen suunnitelma, tätä rajaa pienemmät tuotantoyksiköt voi halutessaan raportoida summana siirtoalueittain
Tuotantosuunnitelmat välitetään ECP/EDX tiedonvaihtoalustan kautta XML-sanomina
Lisätietoja teknisestä toteutuksesta tuotantosuunnitelmat@fingrid.fi

## Slide 5: Myyjä (RE) ja tasevastaava (BRP)
Yhdellä tuotantoyksiköllä voi olla vain yksi sähkön myyjä
  Jos akku ja muu tuotanto mitataan erikseen, voi tuotannoilla olla eri sähkönmyyjät/tasevastaavat
Akun lataus käsitellään taseselvityksessä kulutuksena per myyjä per mittausalue
Nykyisen taseselvitysmallin mukaisesti sähkön myyjällä voi olla eri tasevastaava tuotannolle ja kulutukselle samalla mittausalueella

## Slide 6: Reservimarkkinoille osallistuminen
Akun osallistuessa mFRR, aFRR ja FCR-N –markkinoille tehdään aktivoinneista erillinen energiakorjaus tasevastaavalle, minkä Fingrid laskee ja raportoi eSettin taseselvitykseen. Samalla raportoidaan myös energiakorvaus, jonka eSett laskuttaa reservitoimijalle
Lisätietoja reservimarkkinoille osallistumisesta https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/reservit/reservituotteet-ja-markkinoille-osallistuminen/kuinka-osallistua-reservimarkkinoille/